## Slide 1: “ Розум полягає не тільки у знанні, але й у вмінні застосувати знання на ділі” Арістотель
Тема уроку:
«Робота й потужність
електричного струму»

## Slide 2: Робота електричного струму (А)
на ділянці кола дорівнює добутку напруги (U) на кінцях цієї ділянки на силу струму (І) і час (t), протягом якого виконувалась робота.
А = UІt

## Slide 3: Одиниці роботи в СІ
1 Дж = 1 В∙ А∙ с

## Slide 4: Задача 1
Яку роботу щосекунди виконує двигун електродриля, якщо за напруги 220 В сила струму дорівнює 4 А?

## Slide 5: Потужність електричного струму
P =
Потужність електричного струму – фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи й дорівнює відношенню роботи А струму до часу t, за який цю роботу виконано.

## Slide 6: Кратні одиниці потужності
кіловат 1 кВт = 103 Вт
мегават 1 МВт = 106 Вт
гігават 1 ГВт = 109 Вт

## Slide 7: Задача 2
Електроплитка розрахована на напругу
220 В і силу струму 3 А. Визначте потужність струму у плитці.

## Slide 8: Номінальна і фактична потужності споживачів
Номінальна потужність
- це потужність, яка зазначена в паспорті електричного приладу (або безпосередньо на приладі)
Фактична потужність
Вимірюючи потужність струму в споживачі, ми визначаємо його фактичну потужність.

## Slide 9: Прилади вимірювання Електролічильник Ватметр

## Slide 10: Одиниці роботи електричного струму, які застосовуються на практиці
[A]=кВт ∙ год
1 кВт ∙ год=1000 ∙ 3600с = 3 600 000 Дж

## Slide 11: Зняття даних лічильника
Вартість = тариф ∙ роботу
Покази лічильника, кВт ∙ год | 
Справжні | 6425,0
Попередні | 6125,0
Різниця | 
Тариф | 28
Вартість | 
Покази лічильника, кВт ∙ год | 
Справжні | 6425,0
Попередні | 6125,0
Різниця | 
Тариф | 
Вартість | 

## Slide 12: Вимірювання потужності споживача електричного струму
Накресліть схему електричного кола, що складається зі з’єднаних послідовно джерела струму, ключа, амперметра, лампи, повзункового реостата, а також вольтметра, приєднаного паралельно лампі.

## Slide 13: Енергозбереження

## Slide 14: За рахунок збереженої енергії, що дорівнює 1 кВт ∙ год, можна виконати кожну з таких робіт:
виготовити 10 м бавовняної тканини;
закип’ятити 50-55 склянок чаю;
видобути і підняти до 75 кг кам’яного вугілля;
вивести в електричному інкубаторі до 30 курчат;
виплавити близько 20 кг чавуну.

## Slide 15: Підсумок уроку Заповніть таблицю
Назва фізичної величини | Потужність | Робота струму
Позначення фізичної величини |  | 
Одиниця вимірювання в СІ |  | 
Формули для обчислення |  | 
Прилад для прямих вимірювань |  | 

## Slide 16: Розв’язуємо усно!
1. В якому випадку робота, яку виконує на ділянці кола електричний струм певної сили, зростатиме:
а) якщо зменшувати напругу на ділянці кола;
б) якщо збільшувати напругу.
2. За незмінної напруги на ділянці кола було зменшено її опір. Зросла чи зменшилася робота, яку виконує струм за певний час.

## Slide 17: Задача
4. Опір електричного чайника 22 Ом. Напруга, за якої він працює, 220 В. Визначте потужність струму, яку споживає чайник.